|  | Печь кондитерская электрическая ПЭМ-2У предназначена для выпечки песочного печенья типа «орешек», «тарталетка», «сердечко» со сгущенкой в промышленных условиях. Печь оснащена электронным блоком управления температурой и временем выпечки. Постоянный объем склада более 10 штук. Оборудование сертифицировано. |
| --- | --- |

| Технические характеристики | ПЭМ-2У |
| --- | --- |
| Производительность техническая, шт./час (для орешков) | 600 |
| Установленная мощность, кВт | 2,6 |
| Потребляемая мощность, кВт | менее 1,2 |
| Номинальное напряжение | 230В 50Гц |
| Количество половинок орешков, выпускаемых одновременно, шт. | 36 |
| Температура выпечки, °С | 210-260 |
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 620х430х470 |
| Масса печи, кг | 30 |
| Масса формы, кг | 9 |

Внимание: Блок формы в печке взаимозаменяемые. При покупке ПЭМ-2У Вы можете вместо блок-формы орешек выбрать любую другую. Так же Вы можете заказать любую форму отдельно или дополнительно в комплекте с печкой. Можем изготовить форму любой сложности по Вашим эскизам.

Преимущества электронного блока управления:

- регулировка нагрева ТРМ501С позволяет поддерживать температуру ± 20ºС от установленной. На любых механических терморегуляторах она будет как минимум в диапазоне ± 40ºС;

- надежность ТРМ501 на порядок выше, чем у терморегуляторов;

- на ТРМ501С распространяется гарантия компании «ОВЕН». Срок гарантии на ТРМ501 составляет 24 месяца. Представительства фирмы «ОВЕН» есть во многих крупных городах России. В случае возникновения каких-либо вопросов или неисправностей Вы можете оперативно обратиться за помощью в филиал компании ОВЕН в Вашем городе;

- ТРМ501С позволяет видеть температуру выпекающей камеры в режиме реального времени;

- электрика печи ПЭМ-2У позволяет задавать время выпечки с подачей звукового сигнала по истечении, чего так не хватает печам на обычных механических терморегуляторах.

Комплект поставки:

| Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- |
| Печь ПЭМ-2У с блок-формой (на выбор из каталога) | 1 |
| Технический паспорт и руководство по эксплуатации | 1 |

Стоимость оборудования:

Данное предложение не является публичной офертой и не включает в себя стоимость доставки и дополнительной упаковки. Экспортная цена включает в себя дополнительно стоимость таможенного оформления.

| Стоимость на условиях FCA Пенза | Рубли с НДС |
| --- | --- |
| Печь ПЭМ-2У с блок-формой (на выбор из каталога) | 57 000,00 |
| Сменная блок-форма к печи ПЭМ-2У | 16 000,00 |
| Разработка блок-формы по вашему эскизу | 11 000,00 |
| Тестоделитель струнный | 16 000,00 |

Доставка оборудования:

На территории Российской Федерации «СтанГрадъ» сотрудничает со следующими транспортными компаниями:

- DIMEX		- www.dimex.ws

- Деловые Линии	- www.dellin.ru

- ПЭК		- www.pecom.ru

- GTD		- www.gtdel.com

Срок изготовления оборудования до 20 рабочих дней.

По всем вопросам обращайтесь по телефону: 8 800 350 44 39

По вопросам экспорта оборудования за рубеж: +7 (8412) 23-33-99

Образцы готовой продукции